www.sititek.ru

Х5 ПРО, Х6 ПРО, Х8 ПРО

Заглушит сигнал сотовой связи в тех местах, где запрещено использование мобильных телефонов.

СТРАЖ Х6 ПРО

Вид слева								Вид справа

Вид сверху. Разъемы подключения антенн различных диапазонов

СТРАЖ Х8 ПРО

Вид слева								Вид справа

Технические параметры:

| Тип подавляемой связи | Рабочие частоты | Средняя выходная мощность | Выходная мощность по каналам |
| --- | --- | --- | --- |
| CDMA | 850-894 МГц | 35dBm | 5dBm/30 кГц (min) |
| GSM 900 | 925-960 МГц | 35dBm | 5dBm/30 кГц (min) |
| GSM 1800 | 1805-1880 МГц | 33dBm | 2dBm/30 кГц (min) |
| 3G | 2110-2170 МГц | 33dBm | 2dBm/30 кГц (min) |
| WIFI 2.4G (Только для модели Х6 и Х8 ПРО) | 2400-2500 МГц | 30dBm | 0dBm/30 кГц (min) |
| GPS (Только для модели Х6 и Х8 ПРО) | 1575 МГц | 32dBm | 5dBm/30 кГц (min) |
| 4G LTE (Только для модели Х5 и Х8 ПРО) | 790-826 МГц | 34dBm | 3dBm/30 кГц (min) |
| 4G WIMAX (Только для модели Х5 и Х8 ПРО) | 2620-2690 МГц | 30dBm | 0dBm/30 кГц (min) |
| Источник питания: сетевой адаптер(AC 220 В – DC 12 В). Радиус глушения сигналов: до 70 метров, -75 dBm (зависит от модели и мощности сигнала в данной местности). |
| Размеры прибора: Х5 ПРО:170x60x210 мм (ШхВхД). Х6 ПРО: 140x51x305 мм (ШхВхД). Х8 ПРО: 140х51х355 мм (ШхВхД). |

При первом использовании осторожно откройте упаковку. Сохраните ее на случай транспортировки прибора. Проверьте целостность прибора и полноту комплектации. Если Вы обнаружили какие-либо дефекты или повреждения элементов, пожалуйста, немедленно свяжитесь с продавцом.

Подключение прибора. Присоедините антенны к соответствующим разъемам, а затем подключите прибор к сети электропитания. Для этого вставьте один конец кабеля сетевого адаптера в специальный разъем на корпусе прибора, а другой конец - в розетку.

После подключения всех элементов и кабеля питания установите переключатель питания в позицию ON (Вкл.). LED-индикатор питания загорится, что говорит о нормальном функционировании прибора.

Регулировка диапазонов. Выходная мощность может быть настроена с помощью ручки регулировки для каждого диапазона отдельно. Подавляемые диапазоны можно включать по отдельности на Ваше усмотрение. Регуляторы подавления каждого канала показаны на рисунках ниже.

Ручки регулировки “СТРАЖ Х5 ПРО”

Пример: Разрешить работу в диапазонах голосовой сотовой связи (GSM900 и GSM1800) и заглушить диапазоны мобильного интернета (3G, 4G, 4G LTE).

Порядок действий:

Шаг 1. Убедитесь, что питание прибора отключено. Переведите ручку регулятора каналов GSM900 и GSM1800 в крайнее левое положение (позиция «Min»).

Шаг 2. Переведите ручку регулятора каналов 3G, 4G, 4G LTE в крайнее правое положение (позиция «Max»).

Шаг 3. Включите питание прибора.

Теперь есть возможность принимать/совершать звонки на сотовые телефоны, но нет возможности пользоваться быстрым интернетом.

Мощность каждого диапазона регулируется ручками регулятора каналов. В крайнем левом положении (позиция «Min») блокирование диапазона не происходит. В крайнем правом положении (позиция «Max») мощность блокирования диапазона максимальная.

Для выключения прибора установите переключатель питания в позицию OFF (Выкл.).

Меры предосторожности:

- Радиус глушения напрямую зависит от мощности сигнала в данной местности. Вразличныхситуацияхэффективностьбудетразной.

- Блокиратор имеет большую выходную мощность, поэтому поверхность его корпуса может нагреваться.  Нормальная рабочая температура составляет порядка 45°C. При превышении заданной температуры отключите прибор от сети.

- Прибор следует размещать на достаточной высоте для достижения большего радиуса глушения. Рекомендуется размещать прибор на высоте 2 м.

- Для предотвращения помех старайтесь не размещать прибор на металлических поверхностях.

- Для предотвращения помех включенный прибор следует держать подальше от компьютера, ноутбука, телевизора и включенного радиоприемника.

- Неправильная установка антенн напрямую влияет на радиус глушения и на эффективность работы прибора в целом.  Убедитесь, что антенны подсоединены правильно, в соответствии с руководством по эксплуатации.

Места, где рекомендуется использовать прибор:

Конференц-залы, больницы, театры, студии звукозаписи, банки, переговорные, церкви, классные комнаты, испытательные лаборатории, охранные организации, военные базы, секретные объекты, комнаты проведения пресс-конференций, библиотеки, музеи, тюрьмы, здания суда, таможенный пост, нефтегазовые хранилища, нефтяные и газовые месторождения, частные владения.

www.sititek.ru

# Text boxes

СТРАЖ Х5 ПРО

- Антенны и разъемы под антенны.

- Логотип.

- Переключатель питания.

- LED индикатор работы каждого диапазона.

- Ручка регулировки выходной мощности.

- Система охлаждения.

- Разъем для подключения сетевого адаптера.

- LED индикатор питания.

Вид сверху.Разъемы подключения антенн различных диапазонов:

CDMA / DCS / PCS / 3G / GPS / 2.4G / LTE / Wimax

Ручки регулировки “СТРАЖ Х6 ПРО” и

“СТРАЖ Х8 ПРО”